Лак ХВ-784

Ауа жағдайларында және үй ішінде қолданылатын ағаш өнімдеріне түс келтіру және қорғау үшін арналған.

Ағаш өнімдеріне асыл түр береді. Лактың түсін қарқынды өзгерту үшін оны ХВ-784 лакпен араластыруға болады.

Түссіз. Жұмыс барысында және жұмыстың аяқталған кезінде бөлмені мұқият желдетіп алу қажет. Резина қолғапты пайдалану керек. Лакты сыздан, жылудан және күннің көзінен тығыз жабылған ыдыста сақтау керек. Оттан сақтау қажет!

Құрамы: органикалық еріткіштер, синтетикалық шайырлар, пластификатор, бояйтын қосымшалар.

Қолдану әдісі: Лак дайындалған жерге жаққыш, білікше немесе тампонмен жағылады. 2 сағаттық кептіру аралықпен лак 1-2 қабатпен жағылады. Қоюланған жағдайда толуолмен сұйылту қажет. Кептірудің толық уақыты – 12 сағат. Бір қабат жаққышпен жағу кезіндегі шығын: 120-150 мл/ш.м. Жарамдылық мерзімі 24 ай.

ТУ 2313-0066-53507644-2005